# 轿车大客车会车时的气动特性

李  杰，张英朝，张  喆，傅立敏

（吉林大学 汽车动态模拟国家重点实验室，长春 130022）

摘要：应用计算流体力学数值模拟方法，采用滑动交界面和动网格技术，对开阔路面下轿车大客车会车过程的瞬态流动进行气动特性研究。车辆模型采用MIRA典型阶背式轿车全尺寸模型和进行过风洞试验的国产JT6120型大客车简化模型。通过对会车过程流场的分析和对模拟结果的统计处理，获知了轿车大客车会车前后气动力系数变化趋势以及产生该变化的原因，得到了轿车大客车会车过程中定量的气动力变化规律。结果表明：轿车大客车会车过程气动力系数有很大变化，其中轿车的更大一些；两车气动力系数随时间的变化趋势有差异；会车状态的空气动力学作用对汽车操纵稳定性有重要影响。

关键词：汽车空气动力学；瞬态特性；计算流体力学；会车

中图分类号：U461.1          文献标识码：A      文章编号：0253-874X（2010）02-

Transient Aerodynamics of Sedan and Coach Crossing Each Other

#### LI  Jie，ZHANG Yingchao，ZHANG Zhe，FU Limin

#### (State Key Laboratory of Automobile Dynamic Simulation, Jilin University, Changchun 130022)

Abstract：Based on Computational fluid dynamics, the problem on transient aerodynamic characteristics of sedan and coach crossing each other on road is researched by adopting technology of sliding interface and moving mesh. The car model is MIRA which has been used for many years in foreign country and the coach model was JT6120 which has been tested many times in domestic wind tunnel. The trends and reasons of aerodynamic coefficients changing were obtained from the flow field of simulation results. The quantificational changing of sedan and coach aerodynamic coefficients when they cross each other was obtained. The simulation results indicated that the all aerodynamic coefficients of two vehicles changed large, and the sedan changed much more enormously than the coach. It is different between the trends of sedan and coach aerodynamic coefficients changing. The aerodynamic force was important to the vehicles’ handling stability when they crossing each other.

Key words: automotive aerodynamics；transient character； computational fluid dynamics；crossing

汽车已成为一种常用的交通工具，在道路上经常会出现超车、会车的情况。因此，有必要对行驶在道路上的各种车辆之间的空气动力学问题进行研究，进而研究在这种情况下的汽车操纵稳定性问题，减少由于车辆间相互气动干扰而对汽车安全产生的威胁。

国外对超车问题进行过试验和数值模拟研究[-,,]，但对会车问题仅仅局限在轨道列车领域，对汽车会车问题研究较少。虽然文献[3]提到了汽车会车时的空气动力学问题，但是没有涉及到具体的研究。国内吉林大学在国家自然基金的资助下开展了这方面的研究[]。

本文应用计算流体力学（Computational Fluid Dynamics简称CFD）数值模拟方法实现瞬态会车过程的气动特性研究。通过流场瞬态变化及汽车气动力系数的变化来分析会车过程车辆所受到的气动力，并对会车过程的操纵稳定性进行简要分析。

## 1  数值模拟方案

目前，对道路行驶车辆的会车过程进行空气动力学试验存在一定的困难，所以，应用CFD数值模拟方法进行会车过程气动特性研究。

研究应用STAR-CD软件的Sliding Interface（滑动交界面）和 Moving Mesh（动网格）技术[5-6]，进行瞬态空气动力学数值模拟。数值模拟是基于Navier-Stokes方程并引入湍流动能和湍流耗散率形成标准-湍流模型进行数值求解的。有湍流动能方程：

（1）

式中：g是重力加速度，单位ms-2；ρ是流体密度，单位kgm-3；t是时间，单位s；是流体相对当地的相对速度，单位ms-1；μ是流体动力粘度，单位Pas；=1.0，无量纲；u是速度矢量在x方向的分量，单位ms-1；μt为湍动粘度，它是关于k和的函数；P、PB、PNL见下文定义。

湍流耗散方程：

（2）

上式中，=1.22；=1.44；=1.92；=1.44， PB＞0时取0；=-0.33，以上参数均为无量纲系数。

（3）

（4）

（5）

σh,t是紊流普朗特系数，无量纲；是速度脉动，单位ms-1。

轿车模型选用MIRA（Motor Industry Research Association ）典型阶背式轿车全尺寸模型[7]，大客车模型选用国内进行过大量风洞试验的JT6120全尺寸简化模型[8-9]，如图1和图2所示。

图1  轿车模型

Fig.1  Sedan model

图2  大客车模型

Fig 2  Coach model

考虑到道路行驶的交通法规和道路工程的技术标准，会车时两车的中心轴间距离为3500mm。两车分别以20ms-1的速度相向行驶，如图3所示。

图3  两车间距示意图

Fig.3  Distance between sedan and coach

图4  边界条件设置

Fig.4  Boundary condition

要实现两辆车的相对运动，需要动网格方案，更需要不同的网格划分及边界条件设定。本次研究全部采用结构化的六面体网格，图3所示的两辆车周围方框范围内的网格单独划分，称为移动网格区，如图4所示。随着计算的进行，移动网格区以等同车速的速度相对运动，而图4中的固定网格区保持固定不动。移动网格区和固定网格区两个区域之间通过Attach边界连接在一起，进行数据传递，使几个区域统一成一个计算域。在设定如图4所示的边界条件后，根据需要编辑程序控制网格运动，保存设置，进行计算。

## 2  计算结果分析

进行会车过程数值模拟之前，根据研究需要分别对轿车和大客车稳态行驶的气动力系数进行了研究，同时与风洞试验[7-,8,9]进行了对比，结果比较准确。模拟采用的网格和参数与稳态相似，保证了结果的可靠性。对比研究结果：瞬态数值模拟同稳态数值模拟结果有较好的一致性。本文所进行的研究目前很难通过风洞试验和道路试验实现，现在还无法进行试验验证。

### 2.1  轿车大客车相对位置

图5  会车过程两车相对位置示意图

Fig.5  Vehicle relative position

为便于对会车过程进行分析论述，以两辆车车头间距离与轿车长度的比值来表示两车间相对位置，如图5所示。例如，0表示两车车头相距为0倍L，即两车相会开始时刻。

瞬态流场很难在纸质文件上表现，又因为更关心汽车会车过程的气动力变化及其原因，所以提取轿车大客车会车过程两车的车身表面压力分布和气动力系数。从中了解会车过程的汽车空气作用力变化以及产生原因，从而为会车过程的汽车驾驶操纵以及汽车设计和交通法规提供参考数据。

### 2.2  会车过程轿车的气动特性分析

会车过程轿车车身表面压力分布如图6所示。

从图6中可以看出，0倍L时刻车身表面压力出现不对称分布，这是侧向力变化接近最大的时刻。-2倍L时刻这种不对称还不是很明显。在0倍L时刻之后的2倍、4倍、6倍L时刻，车身压力分布都表现出一定的不对称，虽然与0倍L时刻相比不对称的显示降低，但是依然可以从压力分布推测到侧向力的存在。

从车身表面压力分布很难发现气动阻力和升力的变化规律。从轿车尾部的压力分布分析，0倍L时刻的轿车尾部压力更大一些，此时气动阻力较小。经过其他流场显示发现，会车过程轿车底部的压力变化明显，在0倍L时刻后的一段时间，底部压力出现了一部分正压区，此时气动升力增加。

a  -2倍L时刻

b  0倍L时刻

c  2倍L时刻

d  4倍L时刻

e  6倍L时刻

图6  轿车会车过程车身表面压力分布

Fig.6  Sedan surface pressure distribution

图7是轿车气动力系数瞬态变化。根据研究方案两车从相距100m处开始相对行驶，开始一段距离两车影响非常小，所以省略这部分气动力系数，截取从-3倍L时刻到7倍L时刻的气动力系数变化值，该变化值是瞬态会车过程的各气动力系数与稳态行驶气动力系数的差值。从图中可以看出，会车过程气动力的变化趋势非常复杂，经过了波峰波谷的多次振荡，与国外学者和作者进行的简单模型会车状态的瞬态模拟研究的结果提出的简谐波状的气动力变化趋势有很大的差别[3-4]。

图7  轿车气动力系数瞬态变化

Fig.7  Transient changing of sedan aerodynamic coefficients

单车正常行驶时，汽车是没有侧向力作用的，侧向力系数为零。会车过程由于两辆车对周围气流的阻碍，两车各自车身两侧受到的气动力不对称，因而出现侧向力，侧向力系数自然出现变化。

从-2倍L时刻开始轿车侧向力逐渐增大，在-1倍L时刻侧向力增加的速度加快，在短短0.1s左右的时间内侧向力系数从0.1升高到最大值0.44。轿车最大侧向力系数出现在会车后稍后的时间，即0倍L时刻过后一点的时刻，并没有正好出现在会车时刻，这可能是流场的作用有些滞后造成的。从0倍L时刻到1倍L时刻侧向力系数从0.44快速降到最小值-0.26，这段时间侧向力系数变化非常剧烈，由正值降为负值，说明侧向力的方向发生了变化。在1倍到4倍L时刻内，侧向力系数发生类正弦的波动，经历了一次波峰（2倍L左右时刻，侧向力系数-0.10左右），一次波谷（3倍L左右时刻，侧向力系数-0.27左右）。在4.5倍L时刻，侧向力系数上升到正的峰值达到0.07。之后，侧向力系数逐渐降低，在7倍L时刻左右，回复到单车正常行驶状态，即侧向力系数为零。与以前进行的相同简化模型会车的研究相比[4]，现在的会车过程，侧向力系数的变化在原来的波谷位置又增加了一个周期的类正弦波动。

轿车阻力系数变化与轿车侧向力系数变化的趋势类似，经历三次波峰两次波谷的波动，但是变化幅度减小，波峰波谷出现的时刻和幅值的大小相差也比较大。在-0.7倍L时刻，阻力系数达到第一个波峰值0.053；在0.5倍L左右时刻，阻力系数达到第一次波谷值-0.17；在1.5倍L时刻，阻力系数达到第二个波峰值0.0125；在2.5倍L左右时刻，阻力系数达到第二次波谷值-0.037；在3.7倍L时刻，阻力系数达到第三个波峰值0.084；之后，阻力系数下降回复到正常行驶状态的值。阻力系数的峰值的出现，与侧向力系数一样都提前了0.5倍L的时间。

轿车升力系数变化也经历三次波峰两次波谷的波动，但是变化幅度更小，波峰波谷出现的时刻和幅值的大小相差也比较大。在0.3倍L时刻，升力系数达到第一个波峰值0.095；在1倍L左右时刻，升力系数达到第一次波谷值0.044；在1.8倍L时刻，升力系数达到第二个波峰值0.063；在2.8倍L左右时刻，升力系数达到第二次波谷值0.003；在3.8倍L时刻，升力系数达到第三个波峰值0.048；之后，升力系数下降，回复到正常行驶状态的值。升力系数的变化与阻力系数和侧向力系数变化的不同有两点：升力系数在会车过程中恒为正值；波动频率较快，即升力系数的波动是在更少的时间内完成的。

表2是会车过程轿车气动力系数的波动幅度，其中，△Cx表示相应气动力的变化幅度，CD阻力系数，CS侧向力系数，CL升力系数，△Cx /CD是相应气动力变化幅度与会车前稳定状态气动阻力系数的比值，下同。从表中可以看出变化幅度非常大，阻力系数有87％的变化幅度；升力系数有33％的变化幅度；侧向力系数有246％的变化幅度。

表2  会车过程轿车气动力系数比较

Tab. 2  Comparison of Car Aerodynamic Coefficients

|  | CD | CS | CL |
| --- | --- | --- | --- |
| △Cx | 0.2535 | 0.7156 | 0.09577 |
| △Cx /CD | 87.41% | 246.76% | 33.02% |

### 2.3  会车过程大客车的气动特性分析

如同会车过程轿车气动特性的分析，会车过程大客车气动特性的分析也采取了相同的表达方式。

会车过程大客车车身表面压力分布如图8所示。由图8可以分析空气作用在大客车身上的作用力。由于大客车尾部形状比轿车简单，从后部表面压力分布图可以看到大客车底部的压力分布状况，使升力变化的分析更加直观。

在-2倍L时刻，没有明显的侧向力作用，但从底面和车顶的压力分布可以说明这个时刻大客车存在不太明显的负升力作用。

在0倍L时刻，可以看到不对称的压力分布，轿车对大客车表面压力的影响非常明显。车身左右压力区域颜色的差别表明这时汽车受到侧向力的作用。车底的压力变化也非常明显，可以推断轿车不仅对大客车侧向力有影响，对大客车升力的影响也非常大。后面的气动力系数分析表明，大客车升力系数此时增大。

a  -2倍L时刻

b  0倍L时刻

c  2倍L时刻

d  4倍L时刻

e  6倍L时刻

图8  大客车会车过程车身表面压力分布

Fig.8  Coach surface pressure distribution

在2倍L时刻，压力分布的左右不对称就不是特别明显了，从车底部车头和尾部附近的压力分布更加容易推测到负升力的存在。在4倍L时刻，还可以看到压力分布左右不对称的显示，集中在距轿车近些的大客车尾部表面。在6倍L时刻，车身表面已经看不出不对称，但是与4倍L时刻一样还可以看到负升力存在的显示。

从大客车的车身表面压力分布可以发现，大客车的升力趋势与轿车不太一致。轿车更多的是升力，而大客车更多的表现是负升力，这种现象可能与两种车型不同的造型特点有一定关系。

相对轿车来说，大客车阻力的变化幅度要小的多。在-2倍、-1倍L时刻车头的正压值较大，在0倍L时刻降低，1－3倍L时刻有个过渡，在4倍L时刻车头正压值又显著增加。

对于大客车，进行了与轿车相同的处理，截取了轿车与大客户行驶过程中从-3倍L时刻到7倍L时刻的气动力变化，如图9所示。

图9  大客车气动力系数瞬态变化

Fig.9  Transient changing of coach aerodynamic coefficients

大客车气动力变化有与轿车相同的地方，也有不同的地方。大客车侧向力系数的变化仍然是最大的，也同样经历三次波峰两次波谷的波动，不同的是第一次波谷和第二次波峰非常的不明显。第一次波峰在0.25倍L时刻，峰值0.18左右；第二次波谷在2.7倍L时刻，达到最小值－0.15，方向发生改变；在4倍L时刻左右，达到第二次最大值；之后，连续下降到正常行驶的值。这里有一个现象需要注意，与以前的简单模型轿车大客车会车状况一样[4]，在会车后的一段时间内气动力系数高频率的波动，但侧向力的表现更明显。

大客车阻力系数的变化与轿车非常相似，整个过程中也大都处在负值区，这说明虽然会车过程阻力在变化，但是以减少为主。大客车阻力系数的变化，与以前简单模型的会车状况相比[4]，复杂得多，说明车身形状对气动力系数变化影响比较大。

表 3  会车过程大客车气动力系数比较

Tab. 3  Comparison of Coach Aerodynamic Coefficients

|  | CD | CS | CL |
| --- | --- | --- | --- |
| △Cx | 0.08546 | 0.3269 | 0.1198 |
| △Cx /CD | 18.18% | 69.55% | 25.49% |

大客车升力系数的变化与轿车相比，差别比较大，像相同车型会车状况，与简单轿车大客车会车状况的情况也相似[4]。

表3是会车过程大客车气动力系数的波动幅度，与表2对比说明轿车大客车会车对轿车气动特性影响较大。

### 2.4  可能产生的操纵稳定性问题

根据空气动力学方面的知识及本次研究的参数和模拟结果，可以得到瞬态会车过程轿车大客车所受到气动力的变化，见表4，ΔF是气动力的变化，单位是N。

表4是轿车大客车会车过程分别作用在轿车和大客车身上作用力的变化，是整个会车过程各气动力最大值和最小值的差，表明的是会车过程气动力波动的幅值。

比较图7和图9，大客车的气动力系数变化不如轿车大，但是由于大客车正投影面积较大，会车过程所受气动力并不小。

表4  会车过程气动力变化

Tab.4  Changing of aerodynamic force

|  |  | D（阻力） | S（侧向力） | L（升力） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轿车 | ΔF | 113.39 | 320.09 | 42.84 |
| 大客车 | ΔF | 162.41 | 621.25 | 227.75 |

在瞬态会车过程，轿车的气动阻力有113N的变化，侧向力有320N的变化；升力有420N的变化；大客车的气动阻力有162N的变化，侧向力有621N的变化，升力有227N的变化。这样的变化将使会车过程的汽车操纵稳定性经受非常大的挑战，在将近1s的时间内承受不断的侧向力作用。

对于轿车来说，高速行驶时，瞬间受到的侧向力达到200N时，会使轿车产生大约0.2ms-2的侧向加速度，并且会在将近1s的时间内不断的波动。而同时轿车所受到的阻力和升力也在不断变化，使轿车的附着力随着升力的变化再重新分配。在这种情况下操纵稳定性必将受到影响，需要深入进行研究。

## 3  结论

通过上述的研究和分析，对轿车大客车会车过程进行空气动力特性的研究得到如下几点结论：

- 对会车过程中车身周围流场进行流态显示和分析，能够非常清楚地分析会车过程气动侧向力产生的原因，并推测到侧向力及其他气动力系数在会车过程的变化趋势。

- 通过对模拟结果的处理分析，得到了会车过程的轿车和大客车的气动力系数随时间变化的趋势。

- 会车过程中，两车的形状对会车过程气动力系数的变化影响非常大，轿车和大客车的气动力系数的变化不相同。

- 会车过程轿车和大客车气动力的变化都比较大，对操纵稳定性会产生较大影响，需要深入研究。

- 会车过程虽然轿车和大客车气动力变化较大，两车都受到了较大的侧向力，但是还不至于达到危险工况。目前的车道距离下，低速行驶状况下会车基本还是安全的。

参  考  文  献

[1]  Ahmed F. Abdel Azim. An experimental study of the aerodynamic interference between road vehicles[C]// SAE World Congress & Exhibition, Detroit:SAE Paper 940422.

[2]  Ahmed F. Abdel Azim, Ahmed F. Abdel Gawad. A flow visualization study of the aerodynamic interference between passenger Cars[C]//SAE World Congress & Exhibition, Detroit:SAE Paper 2000-01-0355.

[3]  Patrick Gillieron, Christophe Noger. Contribution to the analysis of transient aerodynamic effects acting on vehicles[C]//SAE World Congress & Exhibition. Detroit:SAE Paper 2004-01-1311.

[4]  张英朝, 傅立敏. 简单外形汽车隧道中会车过程的瞬态空气动力学数值模拟[J]. 吉林大学学报:工学版, 2006, 36(3): 302-2306.

ZHANG Yingchao, FU Limin. Transient aerodynamic numerical simulation of simplified shape cars under condition of opposite meet side-by-side in tunnel[J]. Journal of Jilin University Engineering and Technology Edition, 2006, 36(3): 302-306.

[5]  CD-adapco.STAR-CD User Guide (Version 3.15)[M]. London: Computational Dynamics Limited 1999.

[6]  CD-adapco.STAR-CD Methodology (Version 3.15)[M]. London: Computational  Dynamics  Limited,1999.

[7]  SAE. Aerodynamic testing of road vehicles-open throat wind tunnel adjustment[C].// Superseding J2071, Warrendale:1990.

[8]  张志沛, 欧阳鸿武, 秦志斌. JT 6120 型客车气动特性的数值模拟和风洞试验[J]. 中国公路学报, 2000, 13(3): 113-115.

ZHANG Zhipei，OUYANG Hongwu，QIN Zhibin. The numerical simulation and wind tunnel test on JT6120 aerodynamic characteristics[J]. China Journal of Highway and Transport, 2000, 13(3): 113-115.

[9]  张英朝. 轿车大客车会车时的气动特性研究[D]. 长春: 吉林大学汽车工程学院, 2006.

ZHANG Yingchao. Study on transient aerodynamic characteristics of sedan and coach crossing each other [D]. ChangChun: College of Automotive Engineering in Jilin University, 2006.

# Endnotes

A.F.Abedel Azim.An Experimental Study of the Aerodynamic Interference Between Road Vehicles[C]// SAE Paper 940422

Ahmed F. Abdel Azim and Ahmed F. Abdel Gawad, A Flow Visualization Study of the Aerodynamic Interference Between Passenger Cars[C]// SAE Paper 2000-01-0355

Patrick Gillieron, Christophe Noger. Contribution to the Analysis of Transient Aerodynamic Effects Acting on Vehicles SAE 2004-01-1311

.张英朝,傅立敏.简单外形汽车隧道内会车状态下的空气动力学数值模拟［J］.吉林大学学报（工学版）. 吉林大学学报(工学版),2006,36(3):302-306

.STAR-CD User Guide Version 3.15, Computational Dynamics Limited 1999

.STAR-CD Methodology Version 3.15, Computational Dynamics Limited 1999

. SAE，Aerodynamic Testing of RoadVehicles－Open Throat WindTunnel Adjustment，Superseding J2071 MAR 90

.张志沛、欧阳鸿武、秦志斌,JT 6120 型客车气动特性的数值模拟和风洞试验，中国公路学报，第13卷第3期，2000年7月

张英朝,轿车大客车会车空气动力学研究[D].长春：吉林大学汽车工程学院，2006